## Slide 1
A
FORMATION · ARCHITECTES & MAÎTRISE D'ŒUVRE
L'IA au service
du projet architectural
Conducteur de session — support animateur
3 h 00
180 minutes, sans temps mort
2
participants maximum
3
outils : ChatGPT · Seedance 2.0 · Claude
L'IA au service du projet architectural
1
Notes: Support à usage animateur : chaque slide porte en note ce qu'il faut dire, faire et surveiller. Les encarts TIP sont projetables — ce sont eux que les participants recopient. Avant d'ouvrir : vérifier que les deux participants sont connectés, et que vos clips vidéo de secours sont accessibles hors ligne. Ouverture (2 min) : se présenter en une phrase, annoncer le format — atelier, chacun sur sa machine, sur leurs propres projets. Pas de théorie longue.

## Slide 2
VUE D'ENSEMBLE
Le fil de la session
L'IA au service du projet architectural
2
00:00 · 15 min
CADRAGE
Le paysage réel des outils · droits, confidentialité, ce qu'on ne met jamais dans une IA
00:15 · 30 min
LE PROMPT, VRAIMENT
La structure · le vocabulaire archi et photo · les mots inutiles · exercice comparatif
00:45 · 45 min
L'IMAGE PHOTORÉALISTE
Esquisse et capture 3D vers le rendu · reprendre une image à 80 % pour aller à 100 %
01:30 · 10 min
PAUSE
01:40 · 35 min
LA VIDÉO COURTE
Seedance 2.0 · travelling, panoramique, révélation, survol · les règles du prompt vidéo
02:15 · 35 min
CRÉER SON AGENT
Le vrai basculement · construit en direct sur un cas d'agence
02:50 · 10 min
PASSAGE À L'ÉCHELLE
Quels outils garder, à quel budget · plan de démarrage sur 30 jours
TIP
Les deux séquences qui ne se sacrifient jamais : l'image photoréaliste et l'agent. Tout le reste peut se compresser.
Notes: Slide de cadrage temporel — la montrer 30 secondes, ne pas la commenter ligne à ligne. Ce qu'on annonce : « Trois heures, sept séquences, une pause. Vous repartez avec quatre choses concrètes. » Si vous prenez du retard, c'est sur le cadrage et le passage à l'échelle qu'on rogne — jamais sur l'image ni sur l'agent.

## Slide 3
À ENVOYER AVANT LA SESSION
Ce qu'ils doivent avoir en arrivant
L'IA au service du projet architectural
3
1
Comptes actifs
ChatGPT Plus — obligatoire, environ 23 €/mois. L'outil de 70 % de la session.
CapCut / Dreamina — accès à Seedance 2.0. Essai gratuit puis crédits.
Claude Pro — optionnel, environ 20 €/mois. Pour le module agent.
2
Matériel
Portable et chargeur, souris externe si possible.
Un partage de connexion 4G en secours, testé avant.
Écran ou téléviseur pour projeter votre machine.
3
Ce qu'ils apportent
Un projet en cours, pas un projet fini.
2 à 3 captures 3D — vue perspective, 16:9, verticales droites.
2 à 3 esquisses scannées ou photographiées.
5 images de référence : matériaux, ambiances.
Un document type de l'agence : note d'intention, descriptif, mail MOA.
TIP
Sans capture 3D de leur propre projet, la session retombe sur des images génériques. C'est le seul prérequis vraiment bloquant — le rappeler nommément dans le mail.
Notes: Slide de préparation, pas projetée pendant la session. Envoyer la liste au plus tard le jeudi précédent, et rappeler le vendredi. L'erreur classique : ils arrivent sans capture 3D exploitable et on perd vingt minutes à en produire une. Demander les fichiers en amont par mail : ça vous permet de préparer deux ou trois exemples à l'avance.

## Slide 4
1
00:00 → 00:15 · 15 MINUTES
Cadrage
Ce qui tient ses promesses, ce qui n'est qu'une démo — et ce qu'on ne met jamais dans une IA.
L'IA au service du projet architectural
4
3 min
Tour de table : leur usage réel de l'IA, honnêtement
5 min
Les trois outils de la session et leur rôle exact
5 min
Droits, confidentialité, réglages à faire ensemble
2 min
Poser la limite de l'outil dès la première minute
TIP
Le tour de table sert à calibrer : s'ils connaissent déjà Midjourney, accélérez sur le prompt. S'ils n'ont jamais rien fait, ralentissez sur la structure.
Notes: 15 minutes, pas une de plus. C'est la séquence qui déborde le plus facilement. Objectif : qu'ils sachent, en sortant de ces quinze minutes, ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils ne feront jamais.

## Slide 5
00:03
LE PAYSAGE RÉEL
Trois outils, trois rôles
L'IA au service du projet architectural
5
ChatGPT
Images 2.0
Le cheval de trait
Génère et surtout ÉDITE une image existante
La conversation garde la mémoire du projet
C'est là que se joue l'itération
70 % de la session
Seedance 2.0
ByteDance · via Dreamina
L'image qui bouge
Transforme un rendu fixe en séquence vidéo
Contrôle réel du mouvement de caméra
Premier des classements image vers vidéo
Module vidéo · 35 min
Claude
Projects
Le texte et la méthode
Documents longs, programmes, descriptifs
Restitue un ton d'écriture avec justesse
Ne génère pas d'image
Module agent · 10 min
Ce qu'on ne fera pas : Midjourney, Veo, Runway, les greffons de rendu dans SketchUp. On les cite, on ne les installe pas. Trois outils maîtrisés valent mieux que dix survolés.
TIP
Un onglet par module, pas trois outils ouverts en même temps. La dispersion entre interfaces est la première cause de perte de temps en agence.
Notes: 5 minutes. Ne pas faire de démonstration ici — on annonce, on démontrera plus tard. Chaque outil a un rôle et on ne les mélange pas : l'image chez ChatGPT, le mouvement chez Seedance, le document chez Claude. Si on vous demande « et Midjourney ? » : supérieur en esthétique pure, très inférieur en édition précise d'une image existante. En architecture, c'est l'édition qui compte.

## Slide 6
00:08
DROITS ET CONFIDENTIALITÉ
Ce qu'on ne met jamais dans une IA
L'IA au service du projet architectural
6
JAMAIS
Les pièces d'un concours en cours — anonymat, règlement
Les données nominatives d'un client ou d'une MOA — RGPD
Tout document couvert par un accord de confidentialité
Le DCE d'un tiers : BET, entreprise, bureau de contrôle
SANS RISQUE
Vos captures 3D, vos esquisses, vos plans de projet interne
Vos textes : notes d'intention, descriptifs, mails
Des références publiques : photos de bâtiments publiés
Un programme déjà rendu public
Droits sur l'image produite : une image générée n'ouvre pas de protection au titre du droit d'auteur. Elle ne se dépose pas, elle ne s'oppose pas à un tiers — et elle ne se présente jamais comme un rendu contractuel.
Une image générée est une image d'intention.
Jamais un rendu conforme au modèle. Jamais une étude d'ensoleillement. À redire trois fois : ici, après le premier « waouh » vers 01:10, et au passage à l'échelle.
TIP
Faites le réglage en direct sur les deux machines : ChatGPT → Paramètres → Contrôles des données → désactiver l'amélioration du modèle. Deux minutes, et c'est fait pour de bon.
Notes: 5 minutes. Séquence courte mais non négociable : c'est ce qui vous protège et ce qui les protège. Faire le réglage de confidentialité EN DIRECT. Ne pas se contenter de le dire. La question qui vient toujours : « est-ce que je peux mettre le plan de mon client ? » Un plan de votre propre projet, oui. Un document reçu sous condition de confidentialité, non — le fait qu'il soit sur votre disque ne vous en donne pas la libre disposition. La phrase sur l'image d'intention se pose MAINTENANT, avant la première image. Dans vingt minutes ils verront quelque chose d'impressionnant, et la limite ne s'entendra plus.

## Slide 7
2
00:15 → 00:45 · 30 MINUTES
Le prompt, vraiment
La structure qui sépare un résultat aléatoire d'un résultat maîtrisé.
L'IA au service du projet architectural
7
10 min
La structure en six blocs, écrite en direct sur un vrai projet
5 min
Le vocabulaire d'architecture et de photographie qui change tout
15 min
Exercice comparatif : le même projet, deux prompts
TIP
Ne dépassez pas quinze minutes de théorie avant le premier exercice. C'est le seuil au-delà duquel on les perd.
Notes: 30 minutes. Annoncer clairement : « ce qu'on écrit dans les dix prochaines minutes, vous l'emportez. C'est la première pièce de votre bibliothèque de prompts. »

## Slide 8
00:17
LA MÉTHODE
La structure en six blocs
L'IA au service du projet architectural
8
1
Sujet & typologie
Ce que c'est, en langage d'architecte.
« Maison individuelle contemporaine, R+1, toiture à deux pans asymétriques »
2
Cadrage
Où est l'appareil photo. Le bloc le plus négligé.
« Vue depuis l'angle sud-ouest, objectif 24 mm, hauteur d'œil 1,60 m, verticales redressées »
3
Matériaux
Nommés précisément, pas par famille.
« Bardage mélèze vertical non traité, lames de 12 cm, soubassement béton brut lisse, menuiseries aluminium anthracite »
4
Lumière & ciel
L'heure, la météo, la direction des ombres.
« Fin d'après-midi, ciel légèrement voilé, ombres longues portées vers l'est »
5
Contexte & staffage
Ce qui donne l'échelle et la vraisemblance.
« Jardin en cours de plantation, allée en graviers, deux personnes de dos à l'échelle »
6
Rendu
La nature de l'image, pas sa qualité.
« Photographie d'architecture, netteté d'ensemble, colorimétrie neutre, aucune distorsion »
TIP
L'ordre compte : le modèle lit du général au particulier. Un matériau annoncé avant le cadrage se retrouve appliqué à toute l'image.
Notes: 6 minutes. Écrire un prompt complet devant eux, bloc par bloc, sur un vrai projet. Insister sur le bloc 2, CADRAGE : personne ne l'écrit, et c'est celui qui change le plus le résultat. Ne pas générer d'image tout de suite. On construit d'abord l'outil — sinon ils regardent l'image et n'écoutent plus.

## Slide 9
00:23
LE VOCABULAIRE
Ce qui compte, et ce qui ne sert à rien
L'IA au service du projet architectural
9
CE QUI CHANGE LE RÉSULTAT
Typologie & volumétrie
R+1, attique, redent, faille, porte-à-faux, émergence
Matières nommées
mélèze, zinc à joint debout, béton matricé, brique de parement, enduit taloché
Mise en œuvre
joint creux, calepinage, tableau, acrotère, casquette, brise-soleil
Focale & point de vue
24 mm pour le contexte · 35 mm naturel · 50 mm le détail · hauteur d'œil 1,60 m
Lumière & correction
heure dorée · ciel couvert uniforme · verticales redressées, sans distorsion
À SUPPRIMER DE VOS PROMPTS
8K · ultra realistic · masterpiece · best quality · award winning · unreal engine 5 · octane render · --ar 16:9 --v 6 · « magnifique »
CE QU'ON ÉCRIT À LA PLACE
« professional photo »
« verticales redressées, objectif 24 mm »
« beautiful lighting »
« ciel couvert uniforme, sans ombre portée »
« wood facade »
« bardage mélèze vertical, lames de 12 cm »
« ultra detailed »
« netteté du premier plan à l'arrière-plan »
TIP
Testez « verticales redressées » toute seule sur une image déjà générée. L'écart se voit en un essai — c'est la démonstration la plus rapide de la session.
Notes: 4 minutes. Ne pas lire les listes — parcourir et s'arrêter sur trois mots. Ce qui surprend toujours : on leur enlève du travail au lieu de leur en ajouter. Les mots barrés viennent de la génération précédente d'outils, où ils servaient vraiment. Leur faire remarquer qu'ils connaissent déjà le vocabulaire d'architecture. Ce qui leur manque, c'est celui du photographe — c'est là qu'ils progressent le plus vite. Si l'un d'eux utilise Midjourney, ne pas le contredire frontalement : « sur Midjourney ces réflexes ont encore un sens, ici non. »

## Slide 10
00:30
ATELIER · 15 MINUTES
Le même projet, deux prompts
L'IA au service du projet architectural
10
On ne cherche pas la belle image — on cherche à voir ce que la structure fait gagner. Interdiction de corriger pendant la première manche : c'est le contraste qui fait le cours.
5 min
Manche 1 — le prompt naïf
Tous les deux, exactement le même texte : « Une belle maison contemporaine en bois, rendu photoréaliste 8K. » On génère, on affiche les deux résultats côte à côte.
8 min
Manche 2 — le prompt structuré
On réécrit ensemble avec les six blocs, puis chacun l'applique à SON projet, avec ses matériaux et son cadrage.
2 min
Débrief
Deux questions, pas plus : qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui reste hors de contrôle ?
TIP
Ouvrez un fichier partagé maintenant et collez-y le prompt de la manche 2. C'est la première ligne de la bibliothèque que vous emportez.
Notes: 15 minutes chronométrées. Premier contact avec l'outil : laissez-les faire, n'intervenez pas techniquement. Piège d'animation : la tentation de corriger pendant la manche 1. Ne le faites pas, le résultat médiocre est pédagogique. Si vous êtes en retard : garder les 5 minutes de manche 1 et réduire le débrief. Ne jamais supprimer la manche 1.

## Slide 11
3
00:45 → 01:30 · 45 MINUTES
L'image photoréaliste
Trois portes d'entrée — et une seule qui vous fait partir de votre modèle plutôt que d'une page blanche.
L'IA au service du projet architectural
11
1
L'esquisse
Garde votre parti et votre trait. Mais le modèle invente tout ce que le trait ne dit pas : matières, percements, contexte.
« Respecte strictement la géométrie du croquis joint. »
2
RECOMMANDÉ
La capture 3D
Volumétrie, proportions et cadrage verrouillés. L'IA n'apporte que la matière et la lumière. C'est la porte de la session.
« Conserve exactement la géométrie et le point de vue. »
3
L'intention écrite
Rapide, utile en recherche d'ambiance très amont. Le moins contrôlable : deux essais ne donnent jamais le même bâtiment.
À réserver au moodboard, jamais à une présentation.
TIP
Le renversement à leur faire trouver eux-mêmes : ce qu'ils maîtrisent déjà, c'est la géométrie. Ce qui leur coûte cher, c'est la matière et la lumière. Donc on donne la géométrie à l'IA et on lui demande le reste.
Notes: 45 minutes au total pour le module : 4 min ici, 12 min d'atelier capture 3D, 5 min sur matière et lumière, 5 min sur l'itération, 5 min sur la dérive, 15 min d'atelier libre. C'est la séquence la plus longue et la plus importante — elle ne se sacrifie jamais. Passer vite sur les portes 1 et 3, s'installer sur la 2.

## Slide 12
00:51
ATELIER · 12 MINUTES
De la capture 3D au rendu
L'IA au service du projet architectural
12
1
Préparer la capture
Vue perspective, pas axonométrie. Verticales droites. Format 16:9. Ombres activées. Export PNG le plus grand possible.
2
Verrouiller la géométrie
La contrainte se pose AVANT toute description d'ambiance. C'est la phrase la plus importante du module.
3
Apporter matière et lumière
Les blocs 3 et 4 de la structure. Un matériau par élément, nommé précisément.
4
Dire ce qui peut bouger
Le sol, le ciel, la végétation peuvent être réinterprétés. La façade, non. Le dire explicitement.
LE PROMPT TYPE — À COPIER DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Voici une capture de ma maquette 3D.
Conserve exactement la géométrie, les
proportions, le cadrage et le point de vue.
N'ajoute ni ne supprime aucun volume,
aucune ouverture, aucun niveau.
Transforme-la en photographie d'architecture :
— Bardage mélèze vertical non traité,
lames de 12 cm, joint creux
— Soubassement béton brut lisse
— Menuiseries aluminium anthracite
— Fin d'après-midi, ciel voilé, ombres
longues portées vers l'est
— Deux personnes de dos, à l'échelle
— Objectif 24 mm, verticales redressées
Le sol, le ciel et la végétation : libres.
La façade, non.
TIP
Vue perspective, jamais axonométrie : l'IA traite une axo comme la photo d'une maquette physique et le résultat est décevant. Vérifiez leurs captures avant de lancer.
Notes: 12 minutes : 4 min de démonstration par vous, 8 min chacun sur son projet. Faites la démonstration sur VOTRE fichier d'abord, pour que le premier résultat soit propre. Si une capture n'a pas les verticales droites, la corriger dans SketchUp plutôt que de compter sur l'IA.

## Slide 13
01:03
OBJECTIF B
Apporter la matière et régler la lumière
L'IA au service du projet architectural
13
LES MATÉRIAUX PAR IMAGE DE RÉFÉRENCE
Une à trois images jointes, jamais plus : au-delà, le modèle mélange les intentions.
Nommer le rôle de chaque image dans le texte : « Image 2 = le bardage voulu, matière et teinte uniquement. »
Une bonne référence est un gros plan de matière, pas la photo d'un bâtiment entier.
LE PIÈGE DU PREMIER JOUR
Vous joignez la photo d'une maison en zinc pour montrer le matériau — et le modèle vous rend VOTRE projet redessiné avec la forme de CETTE maison.
Il ne distingue pas spontanément la matière de la forme. Il faut le lui dire : « matière et teinte uniquement ».
QUATRE AMBIANCES, QUATRE USAGES
Milieu de matinée
« 10 h, soleil au sud-est, ombres franches »
Lecture des volumes — comité, permis
Fin d'après-midi
« soleil rasant, ombres longues »
Chaleur et relief de la matière — communication
Ciel couvert uniforme
« ciel couvert uniforme, aucune ombre portée »
Lecture neutre — présentation MOA, le plus honnête
Heure bleue
« crépuscule, intérieurs allumés »
L'image vitrine — réseaux sociaux, et celle qui ment le plus
TIP
Constituez dès cette semaine un dossier « Références matières » sur le serveur : quinze gros plans nommés par matériau et finition. C'est ce qui rend la méthode reproductible à l'échelle de l'agence.
Notes: 5 minutes. Démonstration en direct : joindre une référence matière et montrer le résultat. Montrez volontairement le piège — l'erreur vue une fois ne se refait plus. Le point professionnel : l'heure bleue est la plus vendeuse et la plus trompeuse. Une agence qui ne montre que des heures bleues perd en crédibilité auprès d'une MOA publique. Leur faire choisir une ambiance par défaut d'agence. C'est une décision, pas une préférence. Ajouter la saison coûte six mots et évite le jardin toujours parfait : « arbres en fin d'automne, feuillage clairsemé ».

## Slide 14
01:12
LE CŒUR DU MODULE · OBJECTIF C
Passer de 80 % à 100 % sans repartir de zéro
L'IA au service du projet architectural
14
On ne relance jamais le prompt entier. On corrige dans la même conversation, une seule chose à la fois.
Une matière
« Garde tout identique. Change uniquement le bardage en zinc à joint debout gris quartz. »
La lumière
« Même image, même cadrage, mêmes matériaux. Passe en ciel couvert uniforme et supprime les ombres portées. »
Un détail
« Conserve l'ensemble. Supprime le garde-corps du balcon nord et remplace-le par un mur plein enduit. »
Le staffage
« Même image. Retire les personnages, garde la voiture, ajoute deux vélos contre le mur. »
Le cadrage
Exception : un cadrage ne se corrige pas. On repart de la capture 3D avec un nouveau point de vue.
Les trois ancrages : « Garde tout identique. » · « Change uniquement… » · « Même cadrage, même lumière. »
TIP
Une seule modification par message. Deux demandes dans le même message, et le modèle en applique une et demie — c'est l'erreur la plus fréquente.
Notes: 5 minutes. C'est LA slide de la formation — celle qu'ils photographieront. Laissez-la à l'écran. À démontrer en direct, en trois itérations enchaînées sur la même image. Ils doivent voir que l'image ne se réinitialise pas. Le réflexe à casser : réécrire tout le prompt à chaque essai, parce que c'est ce que Midjourney impose. Ici c'est une conversation — on parle à quelqu'un qui a l'image sous les yeux. C'est le livrable numéro 2 du programme : la grille d'itération. Le dire explicitement.

## Slide 15
01:17
CE QUE LE MODÈLE A REDESSINÉ À SA FAÇON
Le contrôle de dérive, en trente secondes
L'IA au service du projet architectural
15
LA CHECKLIST, DANS CET ORDRE
1
Nombre de niveaux et de travées — le modèle en ajoute volontiers un
2
Percements : nombre, proportions, alignements verticaux
3
Débords, acrotères, casquettes — souvent redessinés au jugé
4
Sens du bardage : vertical devenu horizontal sans prévenir
5
Garde-corps, descentes d'eau pluviale, seuils — inventés
6
Échelle du staffage : personnages trop petits, bâtiment trop grand
7
Cohérence des ombres avec l'heure annoncée
LA MÉTHODE
Capture 3D et image générée ouvertes côte à côte, sur deux moitiés d'écran. Trente secondes de lecture, systématiquement, avant toute nouvelle itération.
Une image passée devant un client avec une travée de plus, c'est une reprise de confiance qui coûte plus cher que tout le temps gagné.
Le modèle ne se trompe pas : il produit l'image la plus plausible, pas la plus conforme. Là où votre projet s'écarte de l'ordinaire, il ramène vers la moyenne.
TIP
Règle d'agence à poser dès demain : une image qui n'a pas subi le contrôle de dérive ne sort pas de l'agence. C'est le geste qui protège votre crédibilité.
Notes: 5 minutes. Moment le plus professionnel de la session — c'est ce qui vous distingue d'un tutoriel. Faire l'exercice en direct sur une image que VOUS avez générée, en trouvant les erreurs devant eux. Montrer que vous les cherchez, pas que vous les connaissez. La formulation clé, à dire lentement : le modèle ramène vers la moyenne ce que votre projet a de singulier. Un architecte comprend immédiatement ce que ça implique. Si vous êtes en retard, ne coupez pas cette slide. Coupez cinq minutes sur l'atelier suivant.

## Slide 16
01:20
ATELIER · 15 MINUTES
Itérer sur votre propre projet
L'IA au service du projet architectural
16
5 min
Une première image à 80 %
Depuis votre capture 3D, avec le prompt type. On ne cherche pas la perfection — on cherche une base.
7 min
Trois itérations, une par catégorie
Une matière, une lumière, un détail. Dans la même conversation, avec les trois ancrages.
3 min
Contrôle de dérive croisé
Chacun relit l'image de l'autre avec la checklist. On trouve toujours quelque chose.
Sortie attendue : chacun quitte l'atelier avec une image de son projet qu'il assume de montrer, et le prompt qui l'a produite, collé dans la bibliothèque.
TIP
Une image tenue vaut mieux que dix images moyennes. Et si une image sort parfaite du premier coup, c'est suspect — faites-lui quand même passer le contrôle de dérive.
Notes: 15 minutes. Vous circulez, vous ne parlez pas depuis l'écran. Ce que vous surveillez : celui qui recommence son prompt depuis le début au lieu d'itérer. Ça ne s'attrape qu'en regardant par-dessus l'épaule. Le contrôle croisé de la fin est important : relire l'image de quelqu'un d'autre est beaucoup plus efficace que relire la sienne. Annoncer la pause à 01:30 précises, même si l'atelier n'est pas fini. Ils continueront pendant la pause, c'est très bien. PENDANT LA PAUSE : vérifier l'accès Seedance et les crédits sur les deux machines, charger les clips de secours, préparer une de leurs images validées comme point de départ du module vidéo.

## Slide 17
4
01:40 → 02:15 · 35 MINUTES
La vidéo courte
Les règles du prompt vidéo n'ont rien à voir avec celles de l'image.
L'IA au service du projet architectural
17
PAUSE 01:30 → 01:40 · 10 MINUTES
5 min
Seedance 2.0 : ce qu'il fait, où y accéder, ce qu'il coûte
8 min
Le prompt vidéo en six blocs, et les six pièges
4 min
Travelling, panoramique, révélation, survol
20 min
Atelier : animer une image validée du module précédent
TIP
Séquence la plus fragile techniquement : file d'attente, crédits épuisés, génération qui échoue. Annoncez dès le début qu'une génération sur trois est jetable — c'est normal, et ça fait partie du coût.
Notes: 35 minutes. Objectif D du programme : animer une image fixe. Vos deux clips de secours doivent être prêts et lisibles hors ligne. C'est le point de défaillance le plus probable de la session.

## Slide 18
01:40
L'OUTIL
Seedance 2.0, en cinq minutes
L'IA au service du projet architectural
18
CE QUE C'EST
Le modèle vidéo de ByteDance, sorti début 2026. Il occupe la première place des classements image vers vidéo, devant Veo 3, Sora 2 et Runway.
Une seule fonction nous intéresse : donner à un rendu fixe un mouvement de caméra crédible.
OÙ Y ACCÉDER, À QUEL PRIX
Dreamina, dans CapCut — web, application de bureau ou mobile. Disponible en Europe.
Un essai gratuit, puis un système de crédits. Environ 0,05 $ par seconde générée : un clip de six secondes revient à une trentaine de centimes.
15 s
durée maximale par génération
4K
disponible, 1080p suffisant
9
images de référence acceptées
× 3
le vrai coût : deux essais sur trois sont jetés
Seedance 2.5 est déjà sorti, avec la même logique de prompt. Ce que vous apprenez ici ne sera pas périmé au prochain modèle : on apprend une méthode, pas une interface.
TIP
Générez toujours deux versions du même plan d'un coup : la seconde est souvent la bonne, et elle coûte trente centimes. Attendre pour relancer coûte bien plus cher en temps.
Notes: 5 minutes. Montrer l'interface Dreamina brièvement — ils la découvriront en faisant. Le chiffre à ne pas cacher : deux générations sur trois partent à la poubelle. C'est un outil de tirage, pas de commande. Si la question du coût vient : environ un euro pour un clip de six secondes utilisable, tout compris. À comparer à un devis de motion design. La phrase sur Seedance 2.5 désamorce l'objection « ça change tous les six mois ». Ils y pensent tous.

## Slide 19
01:45
LA RÈGLE DU MODULE
Le prompt vidéo, et les six pièges
L'IA au service du projet architectural
19
En image on décrit un état. En vidéo, un mouvement dans le temps.
1
Sujet
ce qui est à l'image, repris de votre rendu
2
Action
ce qui bouge : feuillage, nuages, reflets
3
Caméra
un seul mouvement, jamais deux
4
Environnement
lumière, météo, moment de la journée
5
Son
ambiance sonore, ou « aucun son »
6
Rythme
durée et découpage des plans
60 à 100 mots — l'inverse du prompt image, où la précision paie toujours.
LES SIX PIÈGES
Le mot « rapide »
Le terme qui dégrade le plus la qualité. Un seul élément rapide.
Deux mouvements de caméra
Un travelling qui devient panoramique : tremblements garantis.
La durée mal calibrée
4 à 6 s tiennent en un plan. Au-delà de 8 s, annoncer les plans.
Le staffage animé
Les personnages qui marchent se déforment. Préférez le feuillage.
Le texte dans l'image
Enseigne, panneau, numéro de rue : ils fondent en deux secondes.
Attendre la conformité
Les menuiseries bougent. Choisissez des plans qui pardonnent.
TIP
La règle d'or : le mouvement de la caméra et le mouvement du sujet vont dans deux phrases séparées. « La caméra avance lentement. Le feuillage bouge au vent. » Jamais dans la même phrase.
Notes: 8 minutes. Le renversement mental : ils viennent de passer 45 minutes à être très précis sur l'image, et là il faut être plus économe. La règle d'or — séparer caméra et sujet — évite le plus d'échecs. La dire deux fois. Le piège numéro 4, le staffage animé, est celui qu'ils vont tous rencontrer : ils voudront faire marcher des gens devant leur bâtiment. Prévenir avant l'atelier fait gagner cinq minutes et une déception. Le piège numéro 6 est le prolongement de « image d'intention » : une vidéo IA se choisit pour ses angles morts.

## Slide 20
01:53
LE VOCABULAIRE DE LA CAMÉRA
Quatre mouvements qui marchent
L'IA au service du projet architectural
20
1
Travelling avant
« La caméra avance lentement vers l'entrée, sans à-coups, hauteur constante. »
POUR
Ouverture de présentation, page projet
2
Panoramique
« Panoramique lent de gauche à droite le long de la façade sud, caméra fixe. »
POUR
Lire une façade longue, un linéaire
3
Révélation
« La caméra part d'un premier plan de végétation et découvre le bâtiment. »
POUR
Effet d'annonce, réseaux sociaux
4
Survol
« Lent mouvement orbital autour du bâtiment, altitude et vitesse constantes. »
POUR
Insertion dans le site, volumétrie
Le mot qui sauve la plupart des plans : LENTEMENT. Un travelling lent réussit neuf fois sur dix ; le même travelling rapide, une fois sur cinq.
TIP
Pour un premier essai, prenez le travelling avant lent : c'est celui qui réussit le plus souvent, et il donne tout de suite un résultat montrable.
Notes: 4 minutes. Idéalement, avoir un exemple généré de chacun des quatre mouvements. Si vous n'en avez que deux, prenez le travelling avant et le survol. Utiliser leur vocabulaire de cinéma, pas les termes anglais des interfaces — ils comprennent mieux et retiennent mieux.

## Slide 21
01:57
ATELIER · 20 MINUTES
Animez votre image
L'IA au service du projet architectural
21
3 min
Choisir l'image et le mouvement
Une image validée du module précédent. Un seul mouvement, décidé avant d'écrire.
7 min
Premier clip de cinq secondes
On génère, on regarde ensemble, on identifie ce qui a cassé et dans quel piège ça tombe.
7 min
Deuxième version corrigée
Une seule correction par rapport à la première. Même logique que l'itération sur l'image.
3 min
Où ça sert, où ça ne sert pas
Page projet et publication : oui. Présentation MOA : avec la mention d'intention. Dossier de concours : non.
TIP
Lancez votre propre génération en même temps que les leurs : ça vous donne un troisième exemple à commenter et ça masque l'attente. Le silence pendant une génération est plus long qu'il n'y paraît.
Notes: 20 minutes. Les temps de génération sont longs : profitez de l'attente pour parler des usages plutôt que de laisser le silence s'installer. Plan de repli : si la génération échoue ou si les crédits sont épuisés, passez aux clips préparés et transformez l'atelier en analyse commentée. Le contenu passe quand même. Le point d'atterrissage est le dernier bloc, trois minutes sur les usages. Ne pas le sacrifier : c'est ce qui transforme une démonstration technique en décision d'agence. À 02:15, on bascule sur l'agent même si un clip est encore en cours de génération.

## Slide 22
5
02:15 → 02:50 · 35 MINUTES
Créer son agent
Le vrai basculement : un assistant à qui vous transmettez votre méthode, et qui l'applique sans qu'on réexplique.
L'IA au service du projet architectural
22
5 min
De la conversation jetable à l'assistant qui vous connaît
5 min
ChatGPT ou Claude — lequel pour quel usage
5 min
L'anatomie d'un agent d'agence en cinq blocs
20 min
Construction en direct, avec leurs documents réels
TIP
Sortie attendue, au sens strict : leur agent tourne avant qu'ils quittent la salle. La construction commence à 02:30 au plus tard — ne passez pas tout le temps à expliquer.
Notes: 35 minutes. Objectif E et livrable numéro 3 du programme — le plus différenciant : les deux premiers modules, ils pourraient les trouver ailleurs. Celui-ci, non.

## Slide 23
02:15
LE BASCULEMENT
Arrêter de tout réexpliquer à chaque fois
L'IA au service du projet architectural
23
À chaque nouvelle conversation, vous réexpliquez qui vous êtes et comment l'agence écrit : vingt minutes de contexte pour dix minutes de travail. Un agent garde tout ça en permanence — ce n'est plus un outil qu'on utilise, c'est un collaborateur qu'on a formé.
ChatGPT
Projets et GPT personnalisés
FORT EN
Image, multimodal, tout au même endroit. Il génère aussi les visuels.
L'AGENT QU'IL PORTE
L'agent RENDU — votre grammaire d'images et vos prompts types.
SA LIMITE
Sur un document long, il survole au lieu de restituer.
Claude
Projects
FORT EN
Documents longs, rigueur de restitution, justesse du ton.
LES AGENTS QU'IL PORTE
L'agent ÉCRITURE et l'agent PROGRAMME — un CCTP de 80 pages déposé.
SA LIMITE
Ne génère pas d'image. C'est un outil de texte.
La règle à retenir : l'image chez ChatGPT, le document chez Claude.
TIP
Choisissez l'agent à construire en répondant à une seule question : qu'est-ce que vous réexpliquez le plus souvent ? La réponse désigne l'agent. Dans une agence de deux personnes, c'est presque toujours l'écriture.
Notes: 10 minutes, dont trois de démonstration Claude — le seul passage de la session sur Claude, à cadrer serré. Ce qu'il faut montrer, et rien de plus : un Project, un PDF de programme déposé, deux questions précises (« quelles surfaces imposées par lot ? », « qu'est-ce que le règlement interdit explicitement ? »), deux réponses sourcées avec les pages. L'écart avec ChatGPT sur ce cas est visible immédiatement. Ne pas ouvrir de débat comparatif entre modèles. La règle « l'image chez ChatGPT, le document chez Claude » est suffisante et opérationnelle. Si le budget les inquiète : Claude est optionnel, on peut tout faire dans ChatGPT, moins bien sur les documents longs. Le dire honnêtement. Le mot à employer : « former un collaborateur », pas « configurer un outil ».

## Slide 24
02:25
LA CONSTRUCTION
L'anatomie d'un agent d'agence, en cinq blocs
L'IA au service du projet architectural
24
1
Rôle
Qui il est, pour qui il travaille.
« Tu es l'assistant de rédaction de l'agence [X], agence d'architecture de deux personnes basée à [ville], qui intervient en logement collectif et en équipement public. »
2
Méthode
Ce qu'il fait avant de produire.
« Avant de rédiger, tu poses systématiquement trois questions : le destinataire, la phase du projet, la longueur attendue. Tu ne rédiges pas sans les réponses. »
3
Ton et interdits
Comment l'agence écrit — et n'écrit jamais.
« Phrases courtes, voix active, aucun superlatif. On n'écrit jamais « écrin », « skyline », « à taille humaine », « au service de ». Pas de point d'exclamation. »
4
Références
Ce sur quoi il s'appuie.
« Les documents déposés : trois notes d'intention livrées, un descriptif type, la présentation de l'agence, un mail représentatif du ton. »
5
Garde-fous
Ce qu'il n'a pas le droit de faire.
« Si une donnée manque — surface, budget, date, nom de la MOA — tu la demandes. Tu n'inventes jamais un chiffre, une référence de projet ou un nom propre. »
TIP
Le bloc 5 est celui que tout le monde oublie, et celui qui rend l'agent utilisable en production : sans garde-fou, il comble les trous par de la vraisemblance — et une surface inventée dans une note d'intention est un vrai risque.
Notes: 5 minutes. Ne pas la lire — l'utiliser comme canevas pendant la construction de la slide suivante. Le bloc 3, ton et interdits, est celui qui les amuse le plus et produit l'effet le plus immédiat. Leur faire dire à voix haute les mots qu'ils détestent : la liste sort toute seule, très personnelle à chaque agence. Cette slide est un livrable : ils la recopient telle quelle pour créer leurs autres agents plus tard.

## Slide 25
02:30
ATELIER · 20 MINUTES
On construit l'agent en direct
L'IA au service du projet architectural
25
3 min
Choisir l'agent
Un seul, celui qui sert dès mardi.
5 min
Écrire les cinq blocs
Ensemble, à l'écran, avec leurs mots.
5 min
Déposer les documents
Trois à cinq documents réels de l'agence.
5 min
Le tester sur un vrai cas
Une note d'intention réellement en cours.
2 min
Corriger les instructions
À partir de ce qui a raté au test.
LES DOCUMENTS À DÉPOSER
Deux à trois notes d'intention déjà livrées — les meilleures, pas les dernières
Un descriptif ou un CCTP type de l'agence
La plaquette ou la présentation de l'agence
Un mail à une MOA, représentatif du ton
La liste des mots bannis, écrite pendant l'atelier
SORTIE ATTENDUE
Leur agent tourne avant qu'ils quittent la salle, et il a produit au moins un texte qu'ils garderaient.
C'est le livrable numéro 3 du programme : « votre agent, opérationnel dès le lendemain ». Il doit être vrai au sens strict.
TIP
Ce sont les documents qui font la valeur, pas les instructions. Un agent sans documents n'est qu'un prompt un peu long. Si le temps manque, sacrifiez l'étape 5, jamais l'étape 3.
Notes: 20 minutes. Vous tenez le clavier pour l'étape 2, ils tiennent le leur pour les étapes 3 à 5. Le test de l'étape 4 doit porter sur un cas RÉEL et en cours, pas sur un exemple. C'est ce qui déclenche la conviction. Si le résultat du test est décevant, c'est une bonne nouvelle : l'étape 5 devient concrète et ils apprennent à corriger un agent — la vraie compétence. À 02:50, on arrête, même si l'agent n'est pas parfait. Ils le finiront eux-mêmes.

## Slide 26
6
02:50 → 03:00 · 10 MINUTES
Passage à l'échelle
Ce qui transforme une bonne journée en changement de pratique.
L'IA au service du projet architectural
26
3 min
Quels outils garder, à quel budget
4 min
Le plan de démarrage sur trente jours
3 min
Ce qu'ils emportent, point par point
TIP
C'est aussi le moment de reprendre les questions de droits et de confidentialité que vous avez repoussées au cadrage. Vous leur aviez promis d'y revenir : tenez-le.
Notes: 10 minutes serrées. Si vous êtes en retard, c'est ici que vous compressez — mais ne supprimez jamais le plan 30 jours. Sans lui, la formation reste une démonstration.

## Slide 27
02:50
LE DÉMARRAGE
Quels outils garder, et le plan sur trente jours
L'IA au service du projet architectural
27
LE BUDGET RÉEL
ChatGPT Plus
Image, itération, agent rendu · ≈ 23 € / mois / personne
Indispensable
Dreamina — Seedance
Vidéo courte, ponctuelle · ≈ 10 à 25 € / mois, ou à la carte
Utile, à la demande
Claude Pro
Documents, notes, programmes · ≈ 20 € / mois / personne
Si vous écrivez beaucoup
55 à 70 € / mois pour l'agence entière — à comparer à une demi-journée de perspectiviste.
On n'achète pas maintenant : les greffons de rendu spécial archi, Midjourney, les suites vidéo pro. À réévaluer dans six mois.
LE PLAN SUR TRENTE JOURS
Semaine 1 · Ancrer
Une image par jour sur un projet réel, avec le contrôle de dérive. Quinze minutes suffisent. L'objectif est la méthode, pas le résultat.
Semaine 2 · Industrialiser
La bibliothèque de prompts de l'agence : un fichier partagé, un prompt par typologie, et le dossier de références matières.
Semaine 3 · Sortir
Une image et un clip de six secondes sur un projet à communiquer. Passage réel devant un client. C'est le test de vérité.
Semaine 4 · Cadrer
La règle d'agence en cinq lignes : ce qui va dans l'IA, ce qui n'y va jamais, la mention qui accompagne toute image.
Le vrai coût n'est pas l'abonnement, c'est le temps d'apprentissage — et vous venez de le payer.
TIP
Faites-leur poser le rendez-vous J+30 dans leur agenda pendant que vous parlez, pas après. Trente minutes à deux pour décider ce qu'on garde. Sans cette date, la semaine 3 n'arrive jamais.
Notes: 7 minutes. Les montants sont indicatifs — les vérifier le matin même. La comparaison qui parle : une image de perspectiviste se situe entre 400 et 1500 €. Le budget annuel des trois outils représente moins d'une image. Ne pas survendre : Claude est optionnel, Seedance peut se prendre à la carte. Une agence de deux personnes qui démarre peut tenir avec deux comptes ChatGPT Plus. La semaine 1 est la seule qui compte vraiment : si la pratique quotidienne ne s'installe pas dans les sept premiers jours, tout le reste tombe. La semaine 3 est le test de vérité : tant qu'ils n'ont pas montré une image IA à un vrai client, la formation n'a rien changé.

## Slide 28
CLÔTURE · 03:00
Ce que vous emportez
01
La bibliothèque de prompts
Structurés, spécifiques à l'architecture, et déjà éprouvés sur vos projets.
02
La grille d'itération
Les trois ancrages et la checklist de contrôle de dérive.
03
Votre agent
Configuré, nourri de vos documents, opérationnel dès demain matin.
04
La sélection d'outils
À jour, avec les usages et les budgets associés.
Et une phrase : une image générée est une image d'intention.
Jamais un rendu conforme au modèle. Jamais une étude d'ensoleillement. C'est ce qui vous autorise à vous en servir devant un client.
L'IA au service du projet architectural
28
Notes: 3 minutes. Reprendre les quatre livrables un par un et vérifier à voix haute qu'ils les ont vraiment : le fichier de prompts est-il ouvert ? L'agent tourne-t-il ? Si non, prendre deux minutes de plus. Dernière question à leur poser, et attendre la réponse : « qu'est-ce que vous faites demain matin avec ça ? » La réponse vous dit si la session a fonctionné. Envoyer dans les 24 h : le fichier de prompts consolidé, cette présentation en PDF, la grille d'itération.

## Slide 29
USAGE ANIMATEUR · NON PROJETÉ
Antisèche : points de bascule et plans de repli
L'IA au service du projet architectural
29
LES CINQ MOMENTS À SURVEILLER
00:12
Si le débat sur les droits s'installe, le couper : on y revient à 02:50.
00:45
Si l'exercice comparatif traîne, garder la manche 1, réduire le débrief.
01:17
Le contrôle de dérive est LE moment de la session. Ne jamais le sacrifier.
02:10
Si la vidéo échoue, basculer sur les clips préparés sans hésiter.
02:45
L'agent doit tourner. Si retard, prendre sur le passage à l'échelle.
PLANS DE REPLI
Connexion HS
Partage 4G depuis votre téléphone, testé avant.
Compte bloqué
Travailler à deux sur une machine. La session tient.
Seedance saturé
Deux clips préparés en local, lisibles hors ligne.
Pas de capture 3D
Basculer sur l'esquisse scannée, ou fournir un modèle neutre.
Trop en avance
Approfondir les références matières, lancer un deuxième agent.
LES TROIS CHOSES À PRÉPARER LA VEILLE
Deux clips vidéo de secours, générés depuis un rendu d'architecture, disponibles hors ligne
Un projet de démonstration à vous : capture 3D propre, image générée, trois itérations déjà faites
Un fichier partagé ouvert et vide, qui deviendra leur bibliothèque de prompts pendant la session
TIP
Le seul indicateur qui compte en fin de session : est-ce que chacun repart avec une image de son projet qu'il assume, et un agent qui tourne ? Le reste est du contenu.
Notes: Slide de préparation, jamais projetée. À relire le dimanche soir. Les cinq moments de surveillance sont ceux où une session de trois heures se joue : les quatre premiers sont des arbitrages de temps, le cinquième est un arbitrage de valeur. Les trois préparations de la veille prennent environ une heure. C'est la meilleure heure investie sur cette formation.

## Slide 30
ANNEXE · À DISTRIBUER
Bibliothèque de prompts, à copier telle quelle
L'IA au service du projet architectural
30
IMAGE · CAPTURE 3D → RENDU
Voici une capture de ma maquette 3D.
Conserve exactement la géométrie, les
proportions, le cadrage, le point de vue.
N'ajoute ni ne supprime aucun volume.
Transforme-la en photographie
d'architecture : [matériaux] ·
[lumière et ciel] · [staffage]
Objectif 24 mm, verticales redressées.
IMAGE · ESQUISSE → MAQUETTE BLANCHE
Voici un croquis à main levée.
Respecte strictement la géométrie,
les proportions et l'implantation.
Produis-en une maquette blanche :
volumes en plâtre mat, socle neutre,
lumière rasante de trois quarts,
fond gris clair. Aucun matériau,
aucune couleur, aucun décor.
IMAGE · LES TROIS ITÉRATIONS
MATIÈRE
Garde tout identique. Change
uniquement le bardage en [matériau].
LUMIÈRE
Même image, même cadrage. Passe en
[ambiance] et ajuste les ombres.
DÉTAIL
Conserve l'ensemble. Supprime [élément].
VIDÉO · TRAVELLING AVANT
Photographie d'architecture d'une
[typologie] en [matériau], en fin
d'après-midi.
La caméra avance lentement et
régulièrement vers l'entrée, hauteur
constante, sans à-coups.
Le feuillage bouge légèrement au vent.
Aucun son. Un plan, six secondes.
VIDÉO · PANORAMIQUE DE FAÇADE
Façade sud d'un [typologie] en
[matériau], ciel couvert uniforme.
Panoramique lent et régulier de
gauche à droite, caméra fixe,
vitesse constante.
Aucun mouvement en dehors de la
végétation.
Aucun son. Un plan, huit secondes.
VIDÉO · SURVOL DU PROJET
Vue aérienne d'un [typologie] dans
son contexte, en milieu de matinée.
Lent mouvement orbital autour du
bâtiment, altitude et vitesse
constantes.
La végétation bouge légèrement.
Aucun personnage en mouvement.
Aucun son. Un plan, huit secondes.
TIP
Les crochets sont volontaires : remplissez-les avec votre propre vocabulaire. Un prompt entièrement pré-écrit ne devient jamais le vôtre — et c'est le vôtre qui vous fera gagner du temps.
Notes: Annexe à envoyer en PDF après la session, et à copier dans leur fichier de prompts pendant la session. Les trois prompts vidéo respectent la règle d'or : caméra et sujet dans des phrases séparées. Leur faire remarquer la longueur — entre 50 et 70 mots, la zone où le modèle est le plus fiable. Le prompt « esquisse vers maquette blanche » est celui qui surprend le plus favorablement les architectes : il correspond à un geste qu'ils connaissent déjà et qu'ils font à la main. Le survol précise « aucun personnage en mouvement » : c'est le garde-fou contre le piège du staffage animé.